渔业船舶船名规定

第一条  为加强渔业船舶的监督管理工作，规范渔业船舶船名，根据《中华人民共和国海商法》、《中华人民共和国渔业船舶登记办法》等有关法律、法规，制定本规定。 
    第二条  凡具有中华人民共和国国籍的渔业船舶均应依照本规定标写船名、船籍港和悬挂船名牌。 
    第三条  渔业船舶船名的内容由以下4部分组成： 
    （一）省（自治区、直辖市）名称的规范化简称。 
    （二）渔业船舶所在县（市、区）名称的规范化简称，取第一个汉字，如果第一个汉字与本省其他县（市、区）名称相同，则取前两个汉字。 
    （三）船舶种类（或用途）的代称： 
    1．捕捞船用"渔"； 
    2．养殖船用"渔养"； 
    3．渔业指导船用"渔指"； 
    4．供油船用"渔油"； 
    5．供水船用"渔水"； 
    6．渔业运输船用"渔运"； 
    7．渔业冷藏船用"渔冷"； 
    其他种类的渔业船舶由各省级渔业船舶登记机关规定，报中华人民井和国渔政渔港监督管理局备案。 
    （四）顺序号由5位数的数码组成。 
    第四条  国有渔业企业的渔业船舶的船名，可以用本企业名称的简称代替省、自治区、直辖市名称的简称和本企业所在县（市、区）名称的简称。 
    第五条  远洋渔业船舶、科研船和教学实习船的船名，可以由船舶所有人提出，报省级渔业船舶登记机关核定。 
    第六条  渔政船、渔监船等国家公务船的船名，由其主管机关规定。 
    第七条  渔业船舶取得船名后，应当在船首两舷和船尾部标写船名和船籍港名称。船首两侧的船名从左至右横向标写；船籍港名称应在船尾部中央从左至右水平标写。 
    第八条  船名和船籍港名称的标写颜色为黑底白字，如果船体漆的颜色与白色反差较大，也可以以船体漆的颜色为底色。标写字型均为仿宋体，字迹必须工整、清晰。字体大小视船型而定，但船名字体尺寸不应小于300×300毫米，船籍港的字体尺寸不应小于200×200毫米。 
    第九条  渔业船舶应当在驾驶台顶部两侧悬挂船名牌。船名牌制作要求如下： 
    （一）颜色为蓝底白字； 
    （二）形状为圆角矩形； 
    （三）船名牌的型号分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ型。使用范围如下∶ 
    1．船长大于24米的渔业船舶使用Ⅰ型牌； 
    2．船长在12至24米之间渔业船舶使用Ⅱ型牌； 
    3．船长小于12米的渔业船舶使用Ⅲ型牌。 
    （四）船牌内汉字采用仿宋体。 
    （五）Ⅰ型船牌外型尺寸为：1400毫米×330毫米； 
    Ⅱ型船牌外型尺寸为：1000毫米×300毫米； 
    Ⅲ型船牌的规格由各省级渔业船舶登记机关规定。报中华人民共和国渔政渔港监督管理局备案。 
    （六）船名牌可以使用铝板、木板或玻璃钢板制作。 
    （七）Ⅰ型船牌由海区渔政渔港监督管理局负责统一制做。 
    第十条  船名牌必须固定安装，并保持完整无损，不得被其他物体遮挡。发现损坏、褪色等可能影响船名牌显示效能的情况时，应及时修复或更换。 
    第十一条  本规定由农业部负责解释。 
    第十二条  本规定自颁布之日起执行。 
    第十三条  原农林部颁布的《关于渔船统一编号的通知》[（75）农林（渔）字第34号]从本规定颁布之日起废止。